《建筑测量实训》课程 复习指导

（专科）

一、性质和任务

《测量实训》是在学完测量基本理论知识，并掌握测量仪器的基本操作方法后，独立开设的一门实践性课程，课程主要任务是进一步学习本专业所必需的建筑施工测量的方法，通过测量实训巩固和加深所学知识，提高实际动手操作能力，为今后从事建筑施工与管理工作奠定基础。 
二、基本要求

1、进一步学习建筑施工测量基本知识，了解建筑施工测量的任务和特点，掌握建筑物放样以及变形观测的基本方法。

2、通过测量实训巩固和加深所学知识，进一步掌握测量仪器的基本操作技能、控制测量方法、地形图的应用和施工测量的基本方法。

三、内容与要求

（一）基本知识 
　　1、建筑施工控制测量 
　　熟悉建筑施工平面控制和高程控制测量方法和要求。 
　　2、民用建筑的施工测量 
　　掌握民用建筑物定位、控制桩测设以及基础施工测量的方法。 
　　3、高层建筑的施工测量 
　　熟悉高层建筑物平面轴线投测以及高程传递方法。 
　　4、工业建筑的施工测量 
　　熟悉工业建筑物柱列轴线测设、柱基测设以及预制构件安装测量的方法。 
　　5、建筑物的变形观测 
　　熟悉建筑物沉降观测、倾斜观测以及裂缝观测的方法。

（二）实际训练 
　　 1、图根平面控制 
　　每组在预定范围内选定7~8点，组成闭合导线，并对导线点进行标志和编号。按图根导线测量的技术要求进行测角和量边，最后算出各导线点的平面坐标。 
　　2、图根高程控制 
　　一般情况下，图根高程控制以已知水准点作为高程控制点，包含所有图根导线点，构成闭合水准路线，进行闭合水准测量，最后算出各水准（导线）点高程。 
　　3、地形图应用 
　　在地形图上设计建筑基线，根据基线主点在图上的位置确定其坐标；在建筑基线的一侧，设计一幢平行于建筑基线的房屋平面位置（房屋长和宽根据现场条件假设）；并提供房屋角点设计坐标，室内地坪的设计高程应与图上高程相适应。 
　　4、建筑施工测量 
　　每组按照自己设计的建筑基线和房屋的设计坐标、高程，根据图上的控制点和高程，计算所需的放样数据和进行放样。 
　　（1）计算放样数据和绘制放样略图
　　（2）建筑基线放样 
　　（3）房屋放样
　　（4）室内地坪高程的测设 
　　上交资料：小组上交——导线测量、图根水准测量的观测记录；个人上交——建筑基线放样数据计算、放样略图和检测记录；房屋放样数据计算、放样略图及检测记录；高程放样数据及检测结果。

详见建筑材料实训教材

四 实训分组及仪器配备

实训分组进行，每组5～6人。每组借用经纬仪、水准仪、钢尺及电子计算器各一套，并配备所需工具。

五 时间安排

《测量实训》在《建筑测量》课程结束后进行，时间为2周（36学时），2学分。安排如下：

实 训 内 容 时 间 安 排 备 注 学习建筑施工测量（基本知识） 2天 领取仪器、工具，检验仪器，踏勘测区及选点 0.5天 平面和高程控制测量 3.5天 建筑施工测量 1.5天 现场参观施工测量 1天 参观新仪器 0.5天 考核 1天 合计 10天

六、实训的考核

1、考核可按口试、笔试或操作等方式，较全面地了解学生的知识掌握和实际能力。 
2、实训考核以业务水平为主，即实际的作业技能，应用理论解决实际问题的能力，完成实训内容的数量和质量，并结合思想表现、爱护仪器工具和纪律、出勤情况等作出成绩评定。 
3、成绩评定可分为优、良、及格、不及格。凡实习缺勤、违反纪律、不交成果资料、伪造测量数据、损坏仪器工具等行为，根据严重程度，降低成绩等级或不予及格。 
　　《测量实训》中反应的是建筑测量的实际训练、考核方法和评定标准。

大连电大    杜守慧老师